## Slide 1
기초 로드맵 : 컴퓨터 구조
정보 전달 | ●
의사 결정 | 
업무 전달 | 
협조 요청 | 
보고일
2021. 09. 10
솔루션1팀
변승현

## Slide 2
목차
1. 컴퓨터 시스템 개요
2. 자료 표현
3. 산술과 논리 연산
4. 논리 회로
5. 주기억장치
6. 보조기억장치
7. CPU 구조와 기능
8. 버스 및 입출력
9. 제어장치

## Slide 3
컴퓨터 시스템 개요
- 컴퓨터의 개념
: 입력된 자료를 프로그램이라는 명령 순서에 따라 처리하여 그 결과를 사람이 알아볼 수 있도록 출력하는 전자 자료 처리 시스템
: 의사 결정에 도움을 줄 수 있는 유용한 형태로, 자료를 가공한 것
- 컴퓨터 구조의 발전 역사
: 계산을 하는 도구로서 가장 처음 발견된 것은 주판
: 1642년 최초의 컴퓨터는, Blaise Pascal(프랑스)에 제작
: 1823년 수학자 찰스 배비지는 처음으로 자동계산기에 대한 견해를 발표
: 1936년 독일에서 독립적으로 연구를 진행한 공학자 콘라트 추제는 제한적인 프로그래밍 기능과 메모리를 갖춘 계산기 Z 시리즈의 개발을 시작
: 1941년 암호 해독에 사용되었다 2차세계대전 기간 동안, 블레칠리 파크(영국 정부 암호 연구소의 별명)에서는 독일의 군사 암호 시스템을 해독하는데 성공
: 1944년 아이비엠(IBM)사와 하버드대학 하워드 에이킨은 계전기를 사용하여 1초에 덧셈을 3번 할 수 있는 전자디지털 컴퓨터 마크-원(MARK-I) 제작 성공
- 컴퓨터와 논리 구조
: 진리표 (Truth Tables)
입력 가능한 값들에 대한 출력값의 조합을 나타낸 표
: 불 대수(Boolean Algebra)
모든 변수들이 0 아니면 1의 값만 가지고 연산자(OR, AND, NOT)
: 게이트 (Gates)
논리 블록은 논리 함수를 구현한 게이트로 구성
모든 논리 함수는 AND 게이트와 OR게이트, NOT 게이트 치환 가능
입력부나 출력부에 게이트를 추가하는 것을 bubble
: 디코더 (decoder)
큰 컴포넌트로서 사용하는 논리 블록을 디코더
n-bit input과 2^n output을 가진 디코더
: 멀티플렉서 (multiplexor)
입력값 중 컨트롤(제어부)에 의해 선택된 값이 출력값
Selector 값은 어떤 입력값이 출력값으로 나와야 하는지 결정
- 컴퓨터의 기본 구조
: 입력 장치, 기억 장치, 연산(처리) 장치, 제어 장치, 출력 장치
: 기억 장치와 연산(처리) 장치, 제어 장치를 묶어 중앙 처리 장치(CPU)
: 펌웨어들은 보통 EPROM이나 FlashROM 등에 기록
- 시스템 접속 방법
: 시스템 버스
컴퓨터의 구성요소를 서로 연결하고 데이터 전달을 위한 경로
주소 버스, 데이터 버스, 제어 버스
: 컴퓨터 구성 요소간 통신
CPU <----> 메모리 // 적재(Load)와 저장(Store) 명령에 의해 수행
적재(Load) // 주소 버스 : 메모리에서 불러올 데이터가 저장된 주소값이 전달(CPU -> Memory)
- 컴퓨터의 활용 분야
: 보안과 해킹
: 컴퓨터 작곡
: 신시사이저
: 컴퓨터와 상업미술
: 컴퓨터와 설계 디자인
: 컴퓨터 그래픽스
: 인공위성과 컴퓨터 그래픽스

## Slide 4
자료 표현
- 자료 구성
: 물리적 단위
비트, 바이트, 워드
: 논리적 단위
필드, 레토드, 파일, 데이터베이스
- 수의 체계와 변환
: 보수 // 기준이 되는 수에서 주어진 수를 뺀 나머지 값
1의 보수는 비트를 반전
2의 보수는 비트를 반전 시키고 1을 더함
: 1의 보수를 이용하여 뺼셈
감수에 대한 1의 보수를 구함
피감수에 감수의 보수값을 더함
결과 자리 올림수가 발생하면 최하위 자리에 1을 더하고, 자리 올림수가 없으면 연산 결과에 대하여 1의 보수를 구한 후 그 앞에 '-'부호를 붙임
: 10진법 // 0부터 9까지의 숫자를 이용하여 수를 표현
: 2진법 // 0과 1의 두 개 숫자를 이용하여 수를 표현
: 8진법 // 0부터 7까지의 숫자를 이용하여 수를 표현
: 16진법 // 0부터 9까지 10개의 숫자와 10부터 15까지를 A부터 F로 표현하는 6개의 문자를 이용하여 표현한 수
- 숫자 및 문자 코드
: 아스키 코드
미국에서 표준화가 추진된 정보교환용 7bit 부호
코드는 7비트의 이진수 조합으로 만들어져 총 128개의 부호를 표현
: 유니코드
각 나라별 언어를 모두 표현하기 위해 사용하는 코드( 1바이트로 정의된 코드 필요)
16비트로 표현
- 에러 검출 코드
: 데이터 전송 중 오류가 발생했는지 확인만 할 수 있는 부호
: 패리티 검사(Parity Check)
1의 개수를 짝수 개로 맞춰서 보낼지(Even Parity), 홀수 개로 맞춰서 보낼지(Odd Parity) 송신측과 수신측이 약속하고 여분의 bit(패리티 비트)를 채워 보내는 것
CRC(Cyclic Redundancy Chcek: 순환 중복 검사)
데이터에 오류가 발생했는지 확인하는 코드를 데이터 뒤에 확장 데이터를 덧붙여 보내는 방식
- 오류 정정 부호
: 데이터 전송 중 오류가 발생했을 때 오류를 찾아내서 원래 값으로 복원할 수 있는 부호

## Slide 5
산술과 논리 연산
- ALU(Arithmetic and Logical Unit)
: 덧셈, 뺄셈 같은 두 숫자의 산술연산과 배타적 논리합, 논리곱, 논리합 같은 논리연산을 계산하는 디지털 회로
: 정수형 산술 연산, 비트 논리 연산, 비트 시프트 연산
: 복잡한 연산은 간단한 산술논리연산의 조합으로 나누어 처리하도록 외부 처리 이용하는 경우가 많음
- 수의 표현 방법
: 컴퓨터는 10진수가 아닌 2진수로 수를 표현함
: 정수 표현하기
char(8bit), short(16bit), int(32bit), long(32bit)
: 메모리에 저장
정수 데이터를 저장하기 위해 4칸 사용
정수 4바이트
: 부호 비트(signed bit)
총 32개의 비트 중 첫 번째 비트(가장 왼쪽에 위치한 비트)를 부호 표현을 위해 따로 배정
부호 비트가 0이면 양수를, 1이면 음수
: 형 변환(casting)
각 비트의 숫자들은 그대로 유지
각 비트를 해석(interpret)하는 방법 다르게 함
- 논리 연산
: 참, 거짓 두 가지 원소(진리값으로 불림)만 존재하는 집합(환으로 불림)에서의 연산
: 논리합(OR, ∨), 논리곱(AND, ∧), 부정(NOT, ~/¬), 배타적 논리합(XOR, ⊕), 명제, 동치
: 프로그래밍 언어에서는 비트 연산
- 시프트(shift) 연산
: 논리 연산뿐만 아니라 각 자리를 이동 가능
printf("%u\n", num1 << 3); // 24: 0001 1000: num1의 비트 값을 왼쪽으로 3번 이동
printf("%u\n", num2 >> 2); // 6: 0000 0110: num2의 비트 값을 오른쪽으로 2번 이동
변수 << 이동할 비트 수 형식 사용
변수 >> 이동할 비트 수 형식 사용
- 산술 연산
: 산술 연산자
+-*/%
: 연산자 우선순위
괄호 안의 부분 식이 먼저 계산
곱셈, 나눈셈 먼저 계산
: 자동 타입 변환
컴파일러는 한 피연산자의 타입이 다른 피연산자의 타입으로 자동으로 변환하여 두 피연산자의 타입을 일치시킴

## Slide 6
논리 회로
- 기본 논리 회로
: AND 게이트는 2개 이상의 입력에 대해 1개의 출력을 얻는 게이트
: OR 게이트는 2개 이상의 입력에 대해 1개의 출력을 얻는 게이트
: NOT 게이트는 1개의 입력과 1개의 출력을 갖는 게이트로 논리 부정
: NAND 게이트는 2개 이상의 입력에 대해 1개의 출력을 얻는 게이트
: NOR 게이트는 2개 이상의 입력에 대해 1개의 출력을 얻는 게이트
: XOR 게이트는 배타적 논리합이며 홀수 개의 1이 입력된 경우 출력이 1, 짝수 개의 1이 입력된 경우 출력이 0
- 부울 대수(Boolean Algebra)
: 어떤 명제의 참과 거짓을 이진수 1과 0에 대응시켜서 명제와 명제간의 관계를 수학적으로 표현하는 것
: 기본 연산 // 논리동작 (logic operation) == OR, AND, NOT
- 논리 회로의 간략화
: 분배법칙
A+A'B=(A+A')(A+B)
: 결합법칙
(A+A')(A+B)
: 드모르간의 법칙
(A+B)'=A'+B'
- 조합 회로(Combinational Circuit)
: 명세Specification: 회로가 정확히 어떻게 동작할지 정의
: 공식화Formulation: 입력과 출력간의 관계를 나타내는 부울 공식이나 진리표를 작성
: 최적화Optimization: K-map 등을 사용하여 진리표를 최적화
: 로직 다이어그램Logic Diagram: 로직 다이어그램을 그려서 설계가 올바른지 최종 점검
- 순서 회로(Sequential Circuit)
: 입력 및 현재 상태에 따라 출력 및 다음 상태가 결정되는 논리회로
: 현재의 입력, 과거의 출력 상태 모두에 의해서 출력 논리가 결정, 피드백 경로가 있음, 기억성 있음
: 연산 사이에 정보를 저장할 수 있는 회로가 구성됨
: 조합논리회로(입력,출력)와 상태저장회로(기억소자)의 조합으로 다양한 형태로 만들 수 있게됨
: 동기 순서회로
클럭을 통해서 만 동작
: 비동기 순서회로
단지 입력이 변하는 순서에 따라서 만 동작 (=> 래치)
: 레지스터
클럭을 공유하는 다수의 플립플롭들이 묶인 순서논리회로
: 카운터
다수의 플립플롭들이 미리 정해진 순서대로 상태가 변하는 순서논리회로
: 유한상태머신
연산 순서를 관장하는 신호를 생성하는 제어 논리

## Slide 7
주기억장치
- 기억장치의 분류
: 접근 속도, 기억 용량, 용도 등에 따라 레지스터, 캐시 메모리, 주기억장치, 보조기억장치로 나뉨
: 레지스터 // 중앙처리장치 내부에 존재하는 기억장치, 접근 시간이 중앙처리장치의 처리 속도 비슷
: 캐시 메모리 // 중앙처리장치가 주기억장치에 접근할 때 속도 차이를 줄이기 위해 사용, 실행 중인 프로그램의 명령어와 데이터를 저장, 기억 용량은 작지만 접근 시간이 주기억장치보다 5 ~ 10배 정도 빠름
: 주기억장치 // 중앙처리장치가 직접 데이터를 읽고 쓸 수 있는 장치
: 보조기억장치 // 주기억장치에 비해 접근 시간은 느리지만 기억 용량이 큼, 접근 시간은 주기억장치보다 약 1,000배 정도 느림
- 성능 결정 요소
: 전달 모드(지속성/비지속성 메시지)
지속성 메시지는 브로커에 오류가 발생하는 경우 메시지 전달을 보장합
브로커는 브로커에 오류가 발생하더라도 지속성 메시지가 손실되지 않도록 안정적으로 메시지를 저장
브로커는 수신되는 각 지속성 메시지의 수신을 확인
: 트랜잭션 사용
트랜잭션된 세션에서 생성된 모든 메시지와 트랜잭션된 세션에서 사용된 모든 메시지가 하나의 단위로 처리되거나 처리되지 않도록(롤백되도록) 보장
Message Queue는 로컬 트랜잭션과 분산 트랜잭션을 모두 지원
: 확인 모드
Message Queue 브로커가 클라이언트에 전달한 메시지 사용에 대해 클라이언트가 확인 응답을 보내는 것
클라이언트의 메시지 확인 없이 세션이 닫히거나 확인이 처리되기 전에 브로커에 오류가 발생하는 경우 브로커는 해당 메시지를 재전송하여 JMSRedelivered 플래그를 설정
: 영구 및 비영구 가입
Message Queue 메시지 서비스는 브로커에 오류가 발생하더라도 복구 후 목록을 사용할 수 있도록 각 영구 가입에 할당된 메시지 목록을 영구 저장
브로커에 오류가 발생하더라도 복구 후 해당 사용자가 활성화되면 메시지를 계속 전달할 수 있도록 영구 가입의 지속성 메시지가 영구적으로 저장
- 계층적 기억 장치 시스템
: 속도, 가격 및 크기가 다양한 기억장치들을 계층적으로 설치함으로써 성능대 가격비 (performance/cost ratio)를 높이는 시스템 구성 방식
: 필요성 // 기억장치들은 속도, 용량 및 가격 측면에서 매우 댜양
: 적절한 성능(속도), 용량 및 가격의 기억장치 구성 필요
: 효과 : 기억장치시스템의 성능 대 가격비 (performance/cost ratio) 향상
: 첫 번째 계층 기억장치 // 속도가 빠르지만 가격은 높은 기억장치 사용
: 두 번째 계층 기억장치 // 속도는 느리지만 가격이 낮은 기억장치 사용
: 내부 기억장치 (internal memory) // CPU가 직접 엑세스 할 수 있는 기억장치들 EX) CPU레지스터, 캐시 메모리, 주기억장치
: 외부 기억장치 (external memory) // CPU가 직접 엑세스 할 수 없고, 장치 제어기 (device controller)를 통해서만 엑세스 할 수 있는 기억장치들 EX) 디스크, SSD, CD-ROM
- 반도체 메모리
: 반도체의 회로를 전기적으로 제어함으로써, 데이터를 기억 · 저장하는 반도체 회로 장치
: 자기 및 광학 디스크 장치 등과 비교 시, 데이터 읽기 및 쓰기 속도가 빠르고 기억 밀도가 높다
- 메모리 모듈 맵
: RDIMM, LRDIMM, UDIMM, SODIMM, ECC UDIMM
: clock 및 command, address 신호 향상을 위한 레지스터 포함
: x4 / x8 org. 지원, Multi-DIMM per channel 가능, Multi-Rank 통한 고용량 구성 가능
: 서버 램으로 많이 쓰임
- 캐시메모리
: 메인 메모리와 CPU간의 데이터 속도 향상을 위한 중간 버퍼 역할을 하는 CPU내 또는 외에 존재하는 메모리
: L1 >> L2 >> L3 속도, 가격 매우 비쌈
: L1순으로 코어에 근접하게 위치 및 작동
: 데이터의 임시 보관소 Cache Memory ‘Cache’라는 의미는 보관이나 저장의 의미
: 공간적 지역성(Locality) 공간적 지역성(spatial locality of reference)이라는 것은 한 번 참조한 메모리의 옆에 있는 메모리를 다시 참조하게 되는 성질

## Slide 8
보조기억장치
- 자기 디스크 장치
: 강자성 박막의 미소 자구의 자화의 방향을 좌우로 평행 또는 반 평행하게 제어하여 기록하고 거기에서 나오는 자기장의 변화를 감지하여 기록된 정보를 재생하는 컴퓨터용 보조 기록장치의 매체
: 대표적 제품 // HDD
: 대표적 회사 // TOSHIBA, SEAGATE, WD, HGST
- RAID
: 여러개의 디스크를 묶어 하나의 디스크 처럼 사용하는 기술
: 상대적으로 속도가 (많이) 느린 하드디스크를 보완하기 위해 만든 기술
: RAID를 구성하는 디스크의 개수가 같아도, RAID의 구성 방식에 따라 성능, 용량이 바뀌게 됨
- 광디스크 저장장치
: 고강도 레이저를 이용해 알루미늄 코팅된 평판 표면의 미세 피트들에 정보를 기록
: 정보를 인식 할 때는 저전력 레이저를 이용해 미세 피트들로부터 반사되는 빛의 강도에 의해 정보를 인식
: 디스크 표면에 레이저를 쏘아 태운 부분과 그렇지 않은 부분으로 정보를 기록
: 빛의 강도로 이진수 0 과 1에 대응시켜 데이터를 읽음
- USB 메모리
: USB flash drive
: 2000년 11월 M-Systems에서 8, 16, 32 MB 용량의 제품을 개발하여 판매한 것이 시초
: 파일 이동이나 파일 보관 용도로 사용
- CCD 메모리
: 빛을 전하로 변환시켜 이미지를 얻어내는 센서
: 소자 내부에서 전하를 조작(디지털화 등)할 수 있는 영역으로 옮기는 역할
: 천문학 분야에서 냉각 CCD는 천문 관측 도구 중 대표적으로 꼽히는 물건

## Slide 9
CPU 구조와 기능
- CPU의 기본 구조
: 메인 메모리에 저장되어 있는 명령어를 하나씩 가져와 실행
: 명령어(데이터)를 인출, 해석하고 처리와 저장
: 기본적으로 ALU(연산장치), CU(제어장치), 레지스터들, 내부 버스로 구성
: ALU:각종 산술 연산들(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈)과 논리 연산들(AND, OR, NOT 등)을 수행하는 회로들로 이루어진 하드웨어 모듈
: Register:CPU 내부에 위치한 기억장치로서, 액세스 속도가 컴퓨터의 기억장치들 중에서 가장 빠르다. 그러나 내부 회로가 복잡하여 비교적 큰 공간을 차지하기 때문에 많은 수의 레지스터들을 CPU 내부에 포함시키기 어려움
: Control unit:프로그램 코드(명령어)를 해석하고, 그것을 실행하기 위한 제어 신호들(control signals)을 순차적으로 발생하는 하드웨어 모듈
- 명령어의 형식
: 명령어는 크게 OP-Code부(명령부)와 Operand부(자료부)로 구성되는데, Operand부의 개수에 따라 다음의 네 가지 형식
: * 3주소 명령어는 Operand부가 세 개로 구성되는 명령어 형식으로 여러 개의 범용 레지스터(GPR)를 가진 컴퓨터에서 사용
- 명령어 사이클
: PC // 다음에 실행할 명령어에 대한 메모리 주소를 추적
: MAR // 다음에 실행할 명령어의 메모리에 있는 주소를 보관
: MBR // 메모리로부터 페치(fetch)되어 cpu가 처리할 준비가 된 데이터나 메모리에 저장되어 대기 중인 데이터를 보관하는 양방향 레지스터
: IR // 메모리로부터 fetch 되는 (현재 실행할) 명령어를 일시적으로 보관하는 영역
: CU // 명령어 인출, 해독, 실행을 위한 제어신호를 타이밍에 맞춰 발생시킨다.
: ALU // 산술 및 논리 연산을 수행
- 명령어 파이프라이닝
: 명령어를 읽어 순차적으로 실행하는 프로세서에 적용되는 기술
: 한 번에 하나의 명령어만 실행하는 것이 아니라 하나의 명령어가 실행되는 도중에 다른 명령어 실행을 시작
- 주소 지정 방식
: 직접 주소 지정방식 // 주소필드에 오퍼랜드의 주소(유효주소)를 지정
: 간접 주소 지정방식 // 주소필드에 유효주소가 저장되어 있는 기억장치 주소를 지정
: 레지스터 주소 지정방식 // 주소필드에 오퍼랜드(피연산자)가 들어있는 레지스터를 지정하는 방식

## Slide 10
버스 및 입출력
- 시스템 버스
: CPU와 메모리를 연결하는 Subsystem을 System Bus
: 메모리와 다른 입출력 장치와 통신을 하는 Subsystem을 I/O Bus
: 시스템 버스가 전송할 수있는 정보의 타입은 3가지
Address // 데이터 전송을 할때 데이터가 메모리 어디에 있는지를 나타내는 위치
Data // 연산된 결과와 같이 의미있는 값
Control // 앞의 주소 정보와 실제 데이터가 컴퓨터 시스템안에서 어떻게 관리되고 방향으로 전송되는 데이터 관리
- 버스 중재(Bus Arbitration)
: 버스 경합이 발생하였을 때, 각 버스 마스터가 미리 정해진 기준에 따라 순서대로 버스를 사용할 수 있게 해주는 기술
버스 마스터 // 시스템 버스에 연결된 컴퓨터의 기본 장치
버스 경합 // 여러 버스 마스터가 동시에 시스템 버스 사용 요구 시 버스 경합이 발생
버스 중재기 // 버스 중재를 수행하는 하드웨어 모듈
- 데이터 입출력 방식
: 프로그램에 의한 입출력 방식 // 데이터의 입출력 동작이 CPU가 수행하는 프로그램의 입출력(IO) 명령에 의해 수행
: 인터럽트에 의한 입출력 방식 // CPU가 계속해서 입출력 상태를 검사하고 있는 것이 아니라 입출력장치가 데이터를 전송할 준비가 되면 CPU에 인터럽트를 발생
: DMA(Direct Memory Access)에 의한 입출력방식 // CPU를 거치지 않고, 주변장치와 메모리 사이에 직접 데이터를 전달하도록 제어하는 인터페이스 방식으로 고속 주변장치와 컴퓨터간의 데이터 전송에 많이 사용

## Slide 11
제어장치
- 제어장치의 기능
: 프로세서의 조작을 지시하는 컴퓨터 중앙 처리 장치(CPU)의 한 부품
: 입출력 장치 간 통신 및 조율을 제어
: 명령어들을 읽고 해석하며 데이터 처리를 위한 시퀀스를 결정
- 제어장치의 구조
: 명령어 레지스터, 명령어 해독기, 주소 처리기, 순서 제어기로 구성
: 제어장치의 구성요소 == 제어기억장치(ROM), 제어주소레지스터(CAR), 제어데이터레지스터(CDR), 다음주소생성기
- 마이크로 명령어
: 하드웨어와 컴퓨터의 아키텍처 사이에서 통역사의 역할을 하는 것으로, 컴퓨터에 특수한 연산을 실행하도록 명령하는 코드들의 집합
: 중앙 처리 장치뿐만 아니라, 마이크로 컨트롤러, 디지털 신호 프로세스, 채널 컨트롤러, 디스크 컨트롤러, 네트워크 인터페이스 컨트롤러, 네트워크 프로세서, 그래픽 처리 장치와 같은 특수화된 프로세서에서도 사용

## Slide 12
Copyright ⓒ 2021 by SWM
SWM reserves all right of this document. No part of this document may be produced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of SWM
FRTek Tower 7F, 11-25, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Phone : +82-10-3356-3398 Fax : +82-31-470-5199
https://swm.ai