## Slide 1
기초 로드맵 : 컴퓨터 구조
정보 전달 | ●
의사 결정 | 
업무 전달 | 
협조 요청 | 
보고일
2021. 09. 07
솔루션1팀
변승현

## Slide 2
목차
1. 컴퓨터 시스템 개요
2. 자료 표현
3. 산술과 논리 연산
4. 논리 회로
5. 주기억장치
6. 보조기억장치
7. CPU 구조와 기능
8. 버스 및 입출력
9. 제어장치

## Slide 3
컴퓨터 시스템 개요
- 컴퓨터의 개념
: 입력된 자료를 프로그램이라는 명령 순서에 따라 처리하여 그 결과를 사람이 알아볼 수 있도록 출력하는 전자 자료 처리 시스템
: 의사 결정에 도움을 줄 수 있는 유용한 형태로, 자료를 가공한 것
- 컴퓨터 구조의 발전 역사
: 계산을 하는 도구로서 가장 처음 발견된 것은 주판
: 1642년 최초의 컴퓨터는, Blaise Pascal(프랑스)에 제작
: 1823년 수학자 찰스 배비지는 처음으로 자동계산기에 대한 견해를 발표
: 1936년 독일에서 독립적으로 연구를 진행한 공학자 콘라트 추제는 제한적인 프로그래밍 기능과 메모리를 갖춘 계산기 Z 시리즈의 개발을 시작
: 1941년 암호 해독에 사용되었다 2차세계대전 기간 동안, 블레칠리 파크(영국 정부 암호 연구소의 별명)에서는 독일의 군사 암호 시스템을 해독하는데 성공
: 1944년 아이비엠(IBM)사와 하버드대학 하워드 에이킨은 계전기를 사용하여 1초에 덧셈을 3번 할 수 있는 전자디지털 컴퓨터 마크-원(MARK-I) 제작 성공
- 컴퓨터와 논리 구조
: 진리표 (Truth Tables)
입력 가능한 값들에 대한 출력값의 조합을 나타낸 표
: 불 대수(Boolean Algebra)
모든 변수들이 0 아니면 1의 값만 가지고 연산자(OR, AND, NOT)
: 게이트 (Gates)
논리 블록은 논리 함수를 구현한 게이트로 구성
모든 논리 함수는 AND 게이트와 OR게이트, NOT 게이트 치환 가능
입력부나 출력부에 게이트를 추가하는 것을 bubble
: 디코더 (decoder)
큰 컴포넌트로서 사용하는 논리 블록을 디코더
n-bit input과 2^n output을 가진 디코더
: 멀티플렉서 (multiplexor)
입력값 중 컨트롤(제어부)에 의해 선택된 값이 출력값
Selector 값은 어떤 입력값이 출력값으로 나와야 하는지 결정
- 컴퓨터의 기본 구조
: 입력 장치, 기억 장치, 연산(처리) 장치, 제어 장치, 출력 장치
: 기억 장치와 연산(처리) 장치, 제어 장치를 묶어 중앙 처리 장치(CPU)
: 펌웨어들은 보통 EPROM이나 FlashROM 등에 기록
- 시스템 접속 방법
: 시스템 버스
컴퓨터의 구성요소를 서로 연결하고 데이터 전달을 위한 경로
주소 버스, 데이터 버스, 제어 버스
: 컴퓨터 구성 요소간 통신
CPU <----> 메모리 // 적재(Load)와 저장(Store) 명령에 의해 수행
적재(Load) // 주소 버스 : 메모리에서 불러올 데이터가 저장된 주소값이 전달(CPU -> Memory)
- 컴퓨터의 활용 분야
: 보안과 해킹
: 컴퓨터 작곡
: 신시사이저
: 컴퓨터와 상업미술
: 컴퓨터와 설계 디자인
: 컴퓨터 그래픽스
: 인공위성과 컴퓨터 그래픽스

## Slide 4
자료 표현
- 자료 구성
: 물리적 단위
비트, 바이트, 워드
: 논리적 단위
필드, 레토드, 파일, 데이터베이스
- 수의 체계와 변환
: 보수 // 기준이 되는 수에서 주어진 수를 뺀 나머지 값
1의 보수는 비트를 반전
2의 보수는 비트를 반전 시키고 1을 더함
: 1의 보수를 이용하여 뺼셈
감수에 대한 1의 보수를 구함
피감수에 감수의 보수값을 더함
결과 자리 올림수가 발생하면 최하위 자리에 1을 더하고, 자리 올림수가 없으면 연산 결과에 대하여 1의 보수를 구한 후 그 앞에 '-'부호를 붙임
: 10진법 // 0부터 9까지의 숫자를 이용하여 수를 표현
: 2진법 // 0과 1의 두 개 숫자를 이용하여 수를 표현
: 8진법 // 0부터 7까지의 숫자를 이용하여 수를 표현
: 16진법 // 0부터 9까지 10개의 숫자와 10부터 15까지를 A부터 F로 표현하는 6개의 문자를 이용하여 표현한 수
- 숫자 및 문자 코드
: 아스키 코드
미국에서 표준화가 추진된 정보교환용 7bit 부호
코드는 7비트의 이진수 조합으로 만들어져 총 128개의 부호를 표현
: 유니코드
각 나라별 언어를 모두 표현하기 위해 사용하는 코드( 1바이트로 정의된 코드 필요)
16비트로 표현
- 에러 검출 코드
: 데이터 전송 중 오류가 발생했는지 확인만 할 수 있는 부호
: 패리티 검사(Parity Check)
1의 개수를 짝수 개로 맞춰서 보낼지(Even Parity), 홀수 개로 맞춰서 보낼지(Odd Parity) 송신측과 수신측이 약속하고 여분의 bit(패리티 비트)를 채워 보내는 것
CRC(Cyclic Redundancy Chcek: 순환 중복 검사)
데이터에 오류가 발생했는지 확인하는 코드를 데이터 뒤에 확장 데이터를 덧붙여 보내는 방식
- 오류 정정 부호
: 데이터 전송 중 오류가 발생했을 때 오류를 찾아내서 원래 값으로 복원할 수 있는 부호

## Slide 5
산술과 논리 연산
- ALU(Arithmetic and Logical Unit)
: 덧셈, 뺄셈 같은 두 숫자의 산술연산과 배타적 논리합, 논리곱, 논리합 같은 논리연산을 계산하는 디지털 회로
: 정수형 산술 연산, 비트 논리 연산, 비트 시프트 연산
: 복잡한 연산은 간단한 산술논리연산의 조합으로 나누어 처리하도록 외부 처리 외로를 이용하는 경우가 많음
- 수의 표현 방법
: 컴퓨터는 10진수가 아닌 2진수로 수를 표현함
: 정수 표현하기
char(8bit), short(16bit), int(32bit), long(32bit)
: 메모리에 저장
정수 데이터를 저장하기 위해 4칸 사용
정수 4바이트
: 부호 비트(signed bit)
총 32개의 비트 중 첫 번째 비트(가장 왼쪽에 위치한 비트)를 부호 표현을 위해 따로 배정
부호 비트가 0이면 양수를, 1이면 음수
: 형 변환(casting)
각 비트의 숫자들은 그대로 유지
각 비트를 해석(interpret)하는 방법 다르게 함
- 논리 연산
: 참, 거짓 두 가지 원소(진리값으로 불림)만 존재하는 집합(환으로 불림)에서의 연산
: 논리합(OR, ∨), 논리곱(AND, ∧), 부정(NOT, ~/¬), 배타적 논리합(XOR, ⊕), 명제, 동치
: 프로그래밍 언어에서는 비트 연산
- 시프트(shift) 연산
: 논리 연산뿐만 아니라 각 자리를 이동 가능
printf("%u\n", num1 << 3); // 24: 0001 1000: num1의 비트 값을 왼쪽으로 3번 이동
printf("%u\n", num2 >> 2); // 6: 0000 0110: num2의 비트 값을 오른쪽으로 2번 이동
변수 << 이동할 비트 수 형식 사용
변수 >> 이동할 비트 수 형식 사용
- 산술 연산
: 산술 연산자
+-*/%
: 연산자 우선순위
괄호 안의 부분 식이 먼저 계산
곱셈, 나눈셈 먼저 계산
: 자동 타입 변환
컴파일러는 한 피연산자의 타입이 다른 피연산자의 타입으로 자동으로 변환하여 두 피연산자의 타입을 일치시킴

## Slide 6
논리 회로
- ALU(Arithmetic and Logical Unit)
: 덧셈, 뺄셈 같은 두 숫자의 산술연산과 배타적 논리합, 논리곱, 논리합 같은 논리연산을 계산하는 디지털 회로
: 정수형 산술 연산, 비트 논리 연산, 비트 시프트 연산
: 복잡한 연산은 간단한 산술논리연산의 조합으로 나누어 처리하도록 외부 처리 외로를 이용하는 경우가 많음
- 수의 표현 방법
: 컴퓨터는 10진수가 아닌 2진수로 수를 표현함
: 정수 표현하기
char(8bit), short(16bit), int(32bit), long(32bit)
: 메모리에 저장
정수 데이터를 저장하기 위해 4칸 사용
정수 4바이트
: 부호 비트(signed bit)
총 32개의 비트 중 첫 번째 비트(가장 왼쪽에 위치한 비트)를 부호 표현을 위해 따로 배정
부호 비트가 0이면 양수를, 1이면 음수
: 형 변환(casting)
각 비트의 숫자들은 그대로 유지
각 비트를 해석(interpret)하는 방법 다르게 함
- 논리 연산
: 참, 거짓 두 가지 원소(진리값으로 불림)만 존재하는 집합(환으로 불림)에서의 연산
: 논리합(OR, ∨), 논리곱(AND, ∧), 부정(NOT, ~/¬), 배타적 논리합(XOR, ⊕), 명제, 동치
: 프로그래밍 언어에서는 비트 연산
- 시프트(shift) 연산
: 논리 연산뿐만 아니라 각 자리를 이동 가능
printf("%u\n", num1 << 3); // 24: 0001 1000: num1의 비트 값을 왼쪽으로 3번 이동
printf("%u\n", num2 >> 2); // 6: 0000 0110: num2의 비트 값을 오른쪽으로 2번 이동
변수 << 이동할 비트 수 형식 사용
변수 >> 이동할 비트 수 형식 사용
- 산술 연산
: 산술 연산자
+-*/%
: 연산자 우선순위
괄호 안의 부분 식이 먼저 계산
곱셈, 나눈셈 먼저 계산
: 자동 타입 변환
컴파일러는 한 피연산자의 타입이 다른 피연산자의 타입으로 자동으로 변환하여 두 피연산자의 타입을 일치시킴

## Slide 7
Copyright ⓒ 2021 by SWM
SWM reserves all right of this document. No part of this document may be produced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of SWM
FRTek Tower 7F, 11-25, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Phone : +82-10-3356-3398 Fax : +82-31-470-5199
https://swm.ai